# 4ème Chapitre 4 : La résistance et la loi d’Ohm Thème 3
## Qu’est-ce qu’une résistance ?
La résistance est un dipôle. L’unité de résistance est l’Ohm (symbole ).
Son symbole est

La valeur d'une résistance est notée sur celle-ci grâce à un code couleur. On peut aussi mesurer sa valeur avec un ohmmètre.

### Utilisation de l'ohmmètre
La résistance ne doit pas être insérée dans un circuit lors de la mesure.
La borne d'entrée de l’ohmmètre est la borne ______.
La borne de sortie de l'ohmmètre est la borne ______.
Pendant la mesure, je choisis le calibre le plus ______________.

### Mesure de la valeur de plusieurs résistances
Boîtier de résistance :	Résistance seule :
R1 = …………… k = ……… 	R=………...
R2 = …………… k = ……… 
R3 = …………… k = ……… 

Photorésistance ( LDR : Light Dependant Resistor )

Avec Lumière : R= ………… Sans Lumière : R=………………

Plus il y a de lumière plus la résistance est …………

La résistance de mon corps est : R = …………

La résistance de mon corps mouillé est : R= …………
## Rôle d’une résistance
Réalise le schéma et le montage en série d’une lampe et d’une résistance. ( + générateur + interrupteur + ampèremètre )

A

	Valeur de R en 	Valeur de I en mA
Résistance 3
Résistance 1
Sans Résistance

Observation :

#### Conclusion Dans un circuit électrique, plus la valeur de la résistance est forte plus l’intensité du courant est faible.

## Tracé de la caractéristique d’une résistance

La caractéristique d'un élément est l'étude de son comportement quand on fait varier la tension ou l'intensité. Pour avoir une tension variable on utilise un générateur de tension variable. / Réalise le montage de droite avec une résistance : R=__________	A / V

### Mesures
Mesures les tensions et les intensités pour des tensions entre 0 et 15 volts
Intensité (mA)
Tension (V)	0	1	2	3	4	5	6	7

Intensité (mA)
Tension (V)	8	9	10	11	12	13	14	15

### Graphique
Trace la caractéristique de la résistance U = f ( I )	Échelle :	1cm= _10_ mA	1cm= _1_ V

### Exploitation de la caractéristique
Quel type de courbe apparaît sur le graphique ?

Par quel point particulier passe la droite ?

Trace la droite moyenne ( qui passe le plus proche des points mais pas forcément par eux )
Choisis le point le plus éloigné de l'origine sur la droite et calcule le rapport U/I en utilisant les unités internationales.
U over I = color white {16 over 0,073 = 219,17 simeq 220}

A quelle valeur ce résultat te fait-il penser ?

Que peut-on en conclure ?

## La loi d'Ohm
La caractéristique de la résistance est une droite passant par l'origine ( droite linéaire ) donc l'intensité et la tension d'une résistance sont proportionnelles.

#### Conclusion Loi d'Ohm : La tension aux bornes d'une résistance est égale au produit de la valeur de la résistance par l'intensité du courant qui la traverse. size 16 color red {U = R x I} U en Volt, R en Ohm et I en Ampère
Astuce
Le triangle de proportionnalité

U
R x I
Application
	Exemple 1	Exemple 2	Exemple 3	Exemple 4
U(V)	4	5	...	0,32
I(mA) I ( A)	500	…	30	40
R()	...	18	40	...